1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кровать функциональная для взрослых с ортопедическими заболеваниями  травмами КТ 4-2 предназначена для помещения на них больных ортопедическими заболеваниями и травмами в условиях стационара.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры, мм:

длина…………………………2360

высота ………………………..1100

ширина по зажимам навесных приспособлений………..986

ширина подматрационной рамы (ложа) ………………...800

2.2. Углы наклона, град.:

панелей:      спинной не менее ……………………………..60

тазобедренной не менее ………………………30

3

рамы (ложа):      в сторону головы (вниз) ………………10(12)

в сторону ног (вниз) ……………………12(8)

2.3.  Номинальная нагрузка на кровать, кг ……………..……..120

2.4.   Масса, кг, не более …………………………………….120(95)

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.  Трехсекционное ложе:

спинная панель, шт ……………………….1

тазобедренная панель, шт ………………. 1

ножная панель, шт ………………………..1

3.2. Колеса Ø 125мм с тормозами, шт …………………………….4

3.3. Угловые роликовые бамперы, шт …………………………….4

3.4. Спинки ламинированные, шт …………………………………2

* Дополнительный комплект:

3.5. Откидывающиеся боковые ограждения, шт …………………2

3.6. Упоры для ног, шт ……………………………………………..2

3.7. Корзина под судно, шт ………………………………………...1

3.8. Кронштейн для поддержания шин, шт ……………………….1

3.9. Матрац пенополиуретановый (ватный), шт …………..……...1

3.10. Паспорт изделия……………………………………………….1

Кровать функциональная для взрослых КТ 4-2 поставляется в разобранном виде.

__________________________

- * поставляется за дополнительную плату

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ»

607033, Нижегородская обл.,

Выксунский р-н, п. Досчатое

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской технике Кровать функциональная для взрослых с ортопедическими заболеваниями  травмами КТ 4-2

ГОСТ Р 50444-92 ___________________________________________________

Номер и дата выпуска _______________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен ______________________________________________________________

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ___________________________________________________

( дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием города ____

___________________________________________________________________

Подпись и печать

руководителя

ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя

учреждения-владельца

8

Рис. 1

Внешний вид.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Принцип работы кровати КТ 4-2 основан на создании условий для лечебного процесса и обслуживания посредством применения устройств и приспособлений с помощью их ручного регулирования.

5

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Перед эксплуатацией очистите кровать КТ 4-2 и насухо протрите. Изделие следует содержать в чистоте и периодически обрабатывать дезинфицирующими растворами.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Кровать функциональная для взрослых с ортопедическими заболеваниями  травмами КТ 4-2, заводской номер № _____________, соответствует ГОСТу 50444-92 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _________________

ОТК __________________                  М.П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

7.1. Кровать функциональная для взрослых с ортопедическими заболеваниями  травмами КТ 4-2, заводской номер № ______________, упакована на ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ___________________

Упаковку произвел _______________               М.П.

Изделие после упаковки принял __________________

6

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течении трех лет при соблюдении правил эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

8.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию.

8.3. Предприятие систематически ведет работы по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые ее изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

8.4. По вопросу гарантийного ремонта следует обращаться в ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» 607033, Нижегородская обл., Выксунский р-н, п. Досчатое, тел. 3-10-62, ф.3-01-63.

7

ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»

Кровать функциональная

для взрослых

с ортопедическими заболеваниями  травмами

КТ 4-2

2003

____________________________________________________

Тип. ОАО «ДЗМО». Зак. 797. Тир 35 000 Объем 3 печ. л.

15.05.00г.