ОСВЕТИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ОЛДД-01

с лампой PHILLIPS PL-S 9W/08 black light 676.450.001 ТУ

Руководство по эксплуатации

1.   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Осветитель диагностический люминесцентный ( в дальнейшем осветитель) предназначен для проведения люминесцентного анализа при диагностике микроскопии, микротоксинов, грибковых порожений зерновых культур.

Осветитель применяется в областях дермотовенерологии, ветеринарии, санитарно-ветеринарной экспертизе.

1.2. Осветитель может быть установлен на любую горизонтальную или вертикальную поверхность через переходную планку (2 шт. комплекте) или посредством зажима-прищепки. Планки устанавливаются при помощи шурупов, входящих в комплект лампы. Зажим позволяет закрепить лампу на полках толщиной от 5 до 18 мм. В диагностических целях (дермотовенерология) осветитель используется без крепежа, для чего цмеется специальная рукоятка.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Источником ультрафиолетового света является дуговая ртутно-кварцевая лампа PHILLIPS высокого давления черного цвета, рабочие волны ультрафиолетового света 340-380 нм. Питание от сети 220 В, но не менее 200 В. Мощность лампы 9 Вт. масса не более 0,5 кг. Габариты 400x70x50 мм. Имеется складной механизм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Осветитель	1 шт.

- Планка	2 шт.

- Шурупы 4x20	4 шт.

- Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	Чистка и ремонт осветителя, установку и замену лампы производить только при отключенной электрической сети.

4.2.	Запрещается   прикосновение  к  колбе  лампы  металлическими
предметами.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте осветитель.

- Вставьте в розетку вилку балластного устройства. Осветитель готов к эксплуатации.

- Для замены лампы:

- Снимите цветной пластмассовый колпачок с рассеевателя.

- Выверните винт под колпачком.

- Удалите лампу, выдвинув ее по основной оси до выхода цоколя лампы из патрона осветителя.

- Установите новую лампу.

- Установите рассееватель на светильник в обратной последовательности его разборки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие осветителя
требованиям 676.450.001 ТУ, ГОСТ 8607-82 в течение 12 месяцев со
дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации
установленных настоящим руководством. Срок службы осветителя

5 лет.

6.2.	Указанный гарантийный срок установлен без учета службы люминесцентной лампы.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Осветитель подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя.

- Условие транспортировки осветителя в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе
хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе Л по ГОСТ 23216-78.

- Условия хранения осветителей должны соответствовать группе 2
по ГОСТ 15150-69.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- Осветитель не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания службы.

- Утилизация подлежит люминесцентная лампа, входящая в состав осветителя и отслужившая свой срок.

- Лампа должна быть утилизирована и обезврежена в соответствии с «Санитарными правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами со ртутным заполнителем» № 4607-88 от 04.04.88 года.

УПАКОВЩИК:

Дата выпуска ___________________ 200  г.

М.П.