8 Свидетельство о приемке.

Решетка для жемчужных ванн К.0104.04.00  изготовлена и

принята в соответствии с действующей технической

документацией и признана годной для эксплуатации

Контролер ____________________________

«____»________________________200___г

РЕШЕТКА

ДЛЯ ЖЕМЧУЖНЫХ

ВАНН

ПАСПОРТ

К. 0104.04.00

1.Назначение изделия.

Изделие предназначено для создания пузырьковых струй

в гидромассажных ваннах.

2. Комплектность.

- Решетка – 1шт

- ПВХ шланг с гайкой для подключения к игольчатому

крану-1

- Паспорт – 1шт

3. Материалы

1. Решетка для жемчужных ванн – трубка нержавеющая

14х1, труба бесшовная холодно- и теплодеформированная

из коррозиионно стойкой стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81

обычной точности

2. Трубка ПВХ медицинская одноканальная - дренажная

(силиконовая) ТУ 42-2-576-2002 наруж – 7мм, внутр. – 5мм.

3. Штуцер с накидной гайкой – предназначен для подсое-

динения к игольчатому крану.

4. Основные технические характеристики.

- Рабочее давление 2-3 кгс/кв.см

- Габаритные размеры 920х350х14мм