ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШПП-02

# Этикетка

0802.6.156.002 ЭТ

Штативы для пробирок полиэтиленовые ШПП-02 (в дальнейшем — штативы) предназначены для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами бактерий и реактивами.

Штативы  предназначены для  поставки в районы с умеренным и холодным климатом (УХЛ 4,2)

Технические данные

Корпус, основание штативов изготовлены из полиэтилена 20908-040 или 21008-075, сорт 1 ГОСТ 16338-85, стойки — из полипропилена 01020-06, 01010-06, кремовый 308, сорт J ГОСТ 26996-86.

Штативы выпускаются с  количеством  гнезд:   40,  20,   10.

В комплект  поставки  штативов  на  10 гнезд входит:

| корпус основание стойка этикетка | 0802.8.037.014 0802.8.077 002 0802.8.128.016 0802.6.156.002 ЭТ | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз. |
| --- | --- | --- |
| В комплект поставки штативов на 20 гнезд входит: |
| корпус | 0802.8.037.013 | 1 шт. |
| основание | 0802.8.077 001 | 1 шт. |
| стойка | 0802.8.128.016 | 6 шт. |
| этикетка | 0802.6.156.002 ЭТ | 1 экз. |
| В комплект поставки штативов на 40 гнезд входит: |
| корпус основание стойка этикетка | 0802.8.037.010 0802.8.077.000 0802.8.128016 0802.6.1S6.002 ЭТ | 1 шт. 1 шт. 6 шт. 1 экз. |

Установленный срок службы штативов до списания — не менее 1 года. Средний срок службы штативов до списания — не менее 3 лет.

Подготовка изделия к работе

Перед началом работы штативы должны быть собраны, при этом головки стоек полностью должны выступать над поверхностью корпуса и основания. Правильность соединения определяется наличием щелчка при сборке деталей.

# Дезинфекция

Дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства «Лотос», «Астра» при температуре не менее 18°С, или 1% раствором хлорамина при температуре не менее 18°С.

Хранение

Штативы для пробирок в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до. +40°С и относительной влажности воздухе 80% при температуре 25°С.

Сведения о приемке

Штативы для  пробирок  соответствуют  ТУ 64-1-2669-83  и  признаны  годными  для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________

ОТК _________________________________________

Гарантийные обязательства

Гарантийный  срок  эксплуатации  устанавливается   12 месяцев  со дня  ввода  изделия в  эксплуатацию.

Гарантийный  срок  хранения  — 6  месяцев  с момента  изготовления.

Порядок рекламации

Рекламации   в  установленном   порядке  предъявляются     заводу-изготовителю    по адресу: 420022,  Казань,  ул.  С. Сайдашевв,   12 с  приложением этикетки.