СТОЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

НПО «МедПрибор»

2005

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществляется ремонтными предприятиями системы «Медтехника», обслуживающими учреждения здравоохранения в данной области, крае, республике.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в ре-зультате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачи-вает учреждение-владелец изделия.

Контролер	 Упаковщик

(условный номер)	(условный номер)

Дата		Дата

8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол хирургический ветеринарный предназначен для выполнения на нем перевязок и несложных хирургических операций. Условия эксплуатации: температура воздуха от 1 до 40ºС, относительная влажность воздуха 80% при 25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм

длина панели	1900

ширина панели	500

высота	840

Масса, кг, не более	36

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стол	1

Ключ гаечный	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стол хирургический (см. рис.) состоит из металлической крышки 1, двух стоек 2 и стяжек трубы 6. На стойках расположены педали 7, пред-

назначенные для установки стола на ножки или колеса 3. Для транспор-тирования стола стойки прикрепляют к крышке болтами 5, стяжную трубу при этом снимают.

Перед эксплуатацией стол следует очистить и насухо протереть. Затем провести сборку. Для этого нужно установить стойки в вертикаль-ное положение и закрепить их болтами 5, после этого установить и закрепить стяжную трубу болтами 4.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно хранится в закрытых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40ºС и относительной влажности воздуха 98% при 25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МЕДПРИБОР»

197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, оф. 4-007

тел. (812) 380-81-66, 380-81-67, 380-82-13

info@npomedpribor.spb.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт в течение гарантийного срока

Стол хирургический ветеринарный

Модель

Дата изготовления

Приобретен

(заполняется торгующей организации)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием

города

М.П.	Подпись руководства

ремонтного предприятия

М.П.	Подпись руководства

учреждения-владельца

7

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол хирургический ветеринарный, заводской №	,

признан годным для эксплуатации.

М.П.	Дата выпуска

ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение двух лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Начало гарантийного срока исчисляется со дня получения изделия потребителем.

Изготовитель систематически ведет работы по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые ее изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Стол хирургический ветеринарный, заводской №	,

подвергнут на НПО «МедПрибор» консервации согласно требо-ваниям, предусмотренным техническими условиями.

Дата консервации

Срок консервации	3 года

Консервации произвел		М.П.

Изделие после консервации приянял

3

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол хирургический ветеринарный, заводской №	, упа-кован НПО «МедПрибор» согласно требованиям, предусмотрен-ным конструкторской документацией.

Дата упаковки

Упаковку произвел		М.П.

Изделие после упаковки принял

4

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол хирургический ветеринарный, заводской №	, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.

ОТК

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Стол хирургический ветеринарный, заводской №	, подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотрен-ным техническими условиями.

Дата консервации

Срок консервации 3 года

Консервацию произвел

Изделие после консервации принял		М.П.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол хирургический ветеринарный, заводской №	, упакован согласно требованиям, предусмотренным конструктор-ской документацией.

Дата упакован

Упаковку произвел		М.П.

Изделие после упаковки принял

5

# Text boxes

Линия отреза

Линия отреза

Линия отреза

Линия отреза